## Slide 1
UNIVERSITE D’ANTSIRANANA
--- oOOOo ---
ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTSIRANANA
--- oOOOo ---
MENTION STIC
CONTRIBUTION À LA RÉALISATION D’UN SMART DISTRIBUTEUR DE BOISSON
Réaliser par : IANJARISON Jean Dulan RAKOTONIRINA Haja Helson
. Encadreurs: Mr ANDRIANAJAINA Todizara
Mr RAZAFIMAHEFA Tsivalalaina David

## Slide 2
INTRODUCTION

## Slide 3: PLAN
A. Généralité et les matériels à connaitre
B. Le circuit de commande et la conception du programme informatique
C. Les différentes fonctionnalités ajouter de la distribution et Amélioration du boitier

## Slide 4: A. Généralité et les matériels à connaitre
A.1 Généralité
Ce projet comporte à distribue de sucre et des différents types de boissons chaude et un distributeur de sucre. Sans oublier aussi le système d’aide aux malvoyants. Le contexte insiste d’utiliser un Raspberry pi pour contrôle le dispositif. Donc on peut intégrer un écran et des bouton poussoirs pour que l’utilisateur faire sa commande. C’est l’électrovanne qui assure le contrôle des liquide et l’électroaimant pour les poudres. On sépare le circuit de commande et de puissance pour alimenter l’électrovanne et l’électroaimant.

## Slide 5: A.2 Les matériels a connaitre
  A-2.1 Le Raspberry Pi
    Définition
Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte a processeur ARM conçu par des professeurs du département informatique de l’université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi.

## Slide 6: A-2.2 Le module relais
  Définition
Un relais est un interrupteur qui se commande avec une tension contenue de faible puissance. La partie interruptrice sert à piloter des charges de secteur de forte puissance.

## Slide 7: A.2.3 L’électrovanne
  Définition
Une électrovanne est un dispositif électromécanique d’un circuit hydraulique, qui utilise un courant pour générer un champ magnétique et actionner ainsi un solénoïde qui contrôle l’ouverture de flux de fluide dans une vanne. Une électrovanne est constituée.

## Slide 8: A-2.4 L’électro-aimant
  Définition
Un électro-aimant est un appareil électromécanique qui se profite du courant pour produire des lignes de champs magnétique qui se murent par le noyau, induisant un effort et un déclassement de celui-ci. En l’inexistence de courant le noyau reste dans sa position et devient libre

## Slide 9: A-2.5 Bouilloire
  Définition
Une bouilloire électrique est un type de pot qui utilise l’électricité pour chauffer l’eau

## Slide 10: A.2.6 Bouton poussoir
Définition
Ce sont des interfaces homme machine très simples, ils permettent de Lancer un fonctionnement par l’action « appuyer / relâcher ». Ces dispositifs sont des astables.

## Slide 11: B. Le circuit de commande et la conception du programme informatique
B.1 Le circuit de commande
L’ automatisme de ce boitier est devenue possible grâce à son circuit de commande et la concept du programme informatique et ses manipulation de nos matériels.

## Slide 12
Elle se base sur la principe du relais .c’est le Raspberry qui définie l’ état du relais par l’intermédiaire du GPIO

## Slide 13: B.1.1 Schéma d’un circuit à l’intérieur d’un module relais

## Slide 14: B.1.2 Simulation d’un relais sur proteus

## Slide 15: B.2 Réalisation du circuit du commande
Les matériels nécessaires au circuit :
    Le Raspberry pi
    Le relais
    L’ écran tactile TFT
    L’ haut parleur

## Slide 16: B.2.1 Le Raspberry pi 4
Le Raspberry est une mini-ordinateur (microcontrôleur) , alors pour l’utiliser il faut insérer un système d’exploitation.
Pour installer le OS on a besoin du logiciel IMAGER RASPI

## Slide 17: Etape 1 : choix du système

## Slide 18: Etape 2 : formatage du carte SD

## Slide 19: Etape 3: écriture de la carte SD

## Slide 20: Configuration supplémentaire
L’installation du bibliothèque manquante
  Pour l’interface graphique , on utilise le module KIVY
Lancement du Raspberry

## Slide 21: B.2.2 L’ écran tactile TFT

## Slide 22: Installation du l’écran sur Raspberry

## Slide 23: B.2.3 Haut-parleur

## Slide 24: B.2.4 Pourquoi KIVY
un langage spécifique à la description des interfaces
Rapidité
Flexibilité : KIVY est souple. On peut l'utiliser sur différents appareils

## Slide 25: Création d’interface sur kivy

## Slide 26: Extraits des codes importants

## Slide 27: C. Les différentes fonctionnalités ajouter de la distribution et Amélioration du boitier
  Les boissons chaudes
  Système d’aide aux malvoyant et interface de communication sonore
  Bouton poussoir
  Distributeur du sucre
  C.1 Les différentes fonctionnalités ajouter de la distribution

## Slide 28: C.2 Amélioration du boitier
Vue de face

## Slide 29: Vue de derrière

## Slide 30: Vue de dessus

## Slide 31: Vue de droite

## Slide 32: Vue de gauche

## Slide 33: Conclusion

## Slide 34: MERCI DE VOTRE PATIENCE !!!